上海期货交易所

招标项目需求书

项目名称：上海期货大厦

网络改造及内部网络优化

2006年6月

目 录

第一章 招标说明	4

1.1 适用范围	4

1.2 定义	4

1.3 投标费用	4

1.4 招标文件的澄清和修改	5

1.5 招标文件的解释权	5

第二章 投标文件的编写	6

2.1 要求	6

2.2 投标语言及计量单位	6

2.3 投标文件的组成	6

2.4 投标报价	7

2.5 投标货币	8

2.6 投标有效期	8

2.7 投标文件的格式要求	8

第三章 投标文件的递交	9

3.1 投标文件的密封和标记	9

3.2 递交投标文件的地点和截止时间	9

3.3 迟交的投标文件	9

3.4 投标文件的修改和撤回	9

第四章 评标	11

4.1 评标委员会	11

4.2 投标文件的审查	11

4.3 投标文件的澄清	11

4.4 保密及其他注意事项	12

第五章 定标	13

5.1 定标原则	13

5.2 中标通知	13

5.3 签订合同	13

第六章 招标项目设备需求	14

6.1 设备清单	14

6.2 报价	14

第七章 大厦网络改造及内部网络优化项目需求	15

7.1 项目需求	15

7.2 设计目标	16

7.3 大厦网络改造方式	17

7.4 内部网络优化—互联网出口优化	18

7.5 内部网络优化—远程交易广域网接入优化	19

第八章 工程实施与维护服务要求	21

8.1 工程实施	21

8.2 服务要求说明	23

第九章 关于招标工作的其他说明	25

附件1、投标函格式	26

附件2、设备清单	27

# 招标说明

## 适用范围

上海期货大厦的网络系统（简称大厦网络系统）经过了八年以上时间的使用，需要利用近年来所发展的网络技术进行调整改造，重新构建一个具备高性能、安全性、可管理性的大厦网络系统。同时，为满足交易所内部网络安全、冗余、容量增加等需求，上海期货交易所将就“上海期货大厦网络改造及内部网络优化项目”进行招标邀请。本招标文件仅适用于上海期货交易所为上海期货大厦网络改造及内部网络优化招标项目而进行的招标。

## 定义

1、“招标人”系指组织本次招标的招标机构：上海期货交易所。

2、“投标人”系指接到上海期货交易所投标邀请函，遵守招标文件要求并向招标人提交投标文件的法人单位。

3、“设备”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的设备、软件、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务。

5、“招标文件”系指本文件及其附件，如招标人对招标文件及其附件进行有效的修改或澄清则该修改和澄清构成招标文件不可分割的一部分。

6、“投标文件”系指投标人按照招标文件要求编写，并向招标人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件，如投标人对投标文件进行有效的补充、修改、澄清或说明则该补充、修改、澄清和说明构成投标文件不可分割的一部分。

## 投标费用

投标人应自行承担与参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

## 招标文件的澄清和修改

1、招标人如认为招标文件有澄清或修改的必要时，将进行必要的澄清或修改，并将澄清或修改内容以书面形式发送所有招标文件收受人。

2、 招标人对招标文件所进行的有效澄清和修改将构成本招标文件不可分割的一部分，对所有投标人均有约束力。

## 招标文件的解释权

本招标文件的解释权属招标人。

# 投标文件的编写

## 要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，没有明显的偏离或保留。

2、除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标设备或服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述情况。

## 投标语言及计量单位

1、投标文件及投标人与招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

2、除在招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

## 投标文件的组成

投标书分为技术投标书和商务投标书两部分：

商务投标书内容：

1 封页。

2 目录表。

3 投标函，格式见“附件1、投标函格式”。

4 CISCO产品须提供厂商授权函。

5 法人授权委托书。

6 营业执照、税务登记证。

7 其他资格文件。

8 公司（单位）概况。

9 公司（单位）技术力量简介。

10 近三年来经济行为受到起诉情况。

11 所有硬件、软件、服务清单及价格、费用明细表（列明详细配置或者服务）。

技术投标书内容：

1 封页。

2 目录表。

3 对实施项目的技术理解。

投标人必须提出对于“招标项目需求书”所列的设备明细和所描述的项目设计方案的理解，对于设计方案，包括大厦网络系统改造及上海期货交易所内部网络优化设计，描述其具体的实施方法和实施效果，并对实施对于目前系统的影响提出分析，作出风险控制计划。

4 针对“招标项目需求”提供实施方案。

a) 组织形式。

b) 参与人员情况（对将被分配直接参加该计划的人员的经验和资格进行描述）。

c) 工作计划（指出计划的基本原理，以及工作进程各阶段的相互关系。为了能够清楚地描述总体工作计划的轮廓，尽量使用小段和适当的标题）。

d) 时间表（提供工作计划中所规定的工作完成时间表和项目交付时间表。工作执行或交付时间表应该和工作计划一样，指明各阶段或部分。时间表可从某一特定事件〈例如合同正式签定〉的日期开始，以周来显示）。

e) 其他值得考虑的事项（简要概述出任何特殊安排）。

5 售后维护服务计划：应详细说明售后维护服务的内容、形式、收费标准；单位名称、地点、人员；服务响应时间等内容。

6 其他。

## 投标报价

1、投标报价分为设备报价、设备保修报价和服务报价。

2、投标设备报价应为目的地交货价（人民币含税价）。

3、每种设备和服务只允许一个报价，任何有选择的报价将不被接受。投标报价在开标后不得修改。

4、投标人应在投标文件所附的投标价格表上写明投标设备或服务的投标总价。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。

## 投标货币

投标价格表一律用人民币报价。

## 投标有效期

1、投标有效期应为从开标之日起30日。投标有效期内投标人不得撤销投标文件。

2、 特殊情况下，招标人可在征求各投标人同意后适当延长投标有效期，要求与答复均应采用书面形式。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

## 投标文件的格式要求

投标书包括技术投标书和商务投标书。技术投标书（包括补充材料）应有一套正本，七套副本和一套电子文本（WORD或者PDF格式,对于无法提供电子文本的补充材料，可以不提交电子文本）。如其中的内容不一致，将以正本为准。商务投标书应有一套正本和一套电子文本（WORD或者PDF格式）。

# 投标文件的递交

## 投标文件的密封和标记

技术投标书和商务投标书需要分别封装，在封装袋上标明投标公司的名称、项目名称和投标书种类。

## 递交投标文件的地点和截止时间

投标书请于2006年 6 月  29 日 10：30 前送达上海期货交易所技术部。

上海期货交易所联系人为：

况家兴先生

地址：上海市浦东浦电路500号上海期货大厦5楼，200122。

传真：86-21-68400305

电话：86-21-68400385

Email：kuang.jx@shfe.com.cn。

## 迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

## 投标文件的修改和撤回

1、投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行补充、修改或撤回，但招标人须在投标截止时间之前收到该补充、修改或撤回的书面通知，该通知须经投标人的法定代表人或授权代理人签字并加盖公章。

2、投标人对投标文件进行补充、修改的书面材料或撤回的通知应按本招标文件规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“补充/修改投标文件”或“撤回投标”字样。

3、投标截止时间以后不得对投标文件进行修改或补充。

4、投标人不得在开标后至投标有效期届满前撤销投标文件。

# 评标

## 评标委员会

l、招标人将根据招标项目的特点组建评标委员会。

2、评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，听取投标人的解说并提问。

## 投标文件的审查

l、开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

2、在对投标文件进行详细评估之前，招标人将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无能力提供设备和技术支持，其投标将被拒绝。

3、招标人将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有明显的偏离或保留。

4、招标人判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

5、招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。6、投标人允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

## 投标文件的澄清

1、为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标期间，投标人法定代表人或授权代理人及其他有关人员应当等候质疑。招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点、方式指派专人进行答疑和澄清。

2、重要澄清应是书面的，并由法定代表人或其授权代理人签字。

3、投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

4、投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

## 保密及其他注意事项

1、在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标。

2、为保证评标的公正性，开标后直至发出《中标通知书》前，评委不得与投标人私下交换意见。在评标工作结束后，知悉评标情况的任何人均应对评标情况予以保密。

3、招标人不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

# 定标

## 定标原则

上海期货交易所将根据投标方提交的投标书，以及对公司的背景调查，确定最终的中标方。在评价过程中，主要的参考指标包括：

- 公司背景、资质。

- 实施队伍的人员素质和实践经验。

- 对本项目的理解准确性。

- 交付物的内容简介。

- 项目实施和风险控制计划。

- 总费用。

- 售后服务。

## 中标通知

1、定标后投标有效期届满前，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

2、招标人在收到投标文件的 30 天内发出《中标通知书》。

3、《中标通知书》将作为招标人与中标人签订合同的依据之一。

## 签订合同

1、招标人将按照招标文件和投标人的投标文件与中标人签订书面合同，招标人对有关内容有权作出必要的细化和补充，但有关细化和补充不背离招标文件和投标文件的实质性内容。

2、中标人应当按照招标文件和《中标通知书》要求与招标人签订合同。

3、如中标人不按照招标文件和《中标通知书》要求与招标人签订合同，投标人应当予以赔偿。

# 招标项目设备需求

## 设备清单

见“附件2、设备清单”。

## 报价

请投标人按上述设备配置，按以下方式，进行投标报价：

1、投标人应报出由其提供的全部产品及服务的单价和价格，投标人没有报价的项目将不予支付，且应视为已包括在项目中。

2、对于上述设备清单中的设备，请分项列出设备价格、实施费用、保修费用（3年），若保修期不足三年的产品，请另行注明。

# 大厦网络改造及内部网络优化项目需求

## 项目需求

从1998年启用时计算，上海期货大厦的网络系统（简称大厦网络系统）已经使用了八年以上。现有大厦网络系统使用Cabletron设备组成环形系统，存在着设备老化、厂商支持能力不足、备件短缺等问题，需要利用近年来所发展的网络技术对此网络进行调整改造，重新构建一个具备高性能、安全性、可管理性的大厦网络系统，以期能更好的服务于楼内各会员公司和进驻单位。同时为解决公安部安全保护等级评估中心针对我所系统测评中发现的因特网设备和安全设备存在单点故障、NGES项目中需增购部分高性能网络交换机以及在远程交易会员接入使用SDH试点等事宜，需要对交易所内部网络进行优化。

目前，上海期货大厦网络系统由Cabletron设备构成，是一个纯2层的网络，由1台SS6000汇聚交换机组成大厦网络主体，各楼层由一台接入交换机汇聚会员的接入。

目前，在此网络内部运行的应用主要包括以下三类：

- 各类行情服务，包括路透、文华、世华，金中讯等，基本以IP网络应用为主。上述应用采用的网段包括：

  - 192.168.42.0/24    路透

  - 192.168.45.0/24    世华

  - 192.168.47.0/24    文华

  - 金中讯采用Netbiu协议，需要为其提供二层Vlan，贯通整个网络。

- 部分会员的INTERNET接口

会员主要采用192.168.101.0/24网段，通过交易所OA区访问互联网。另外，还有少部分会员WEB，采用192.168.101.0/24网段，供外部互联网访问接入。

- 部分会员访问会员信息

会员主要采用192.168.101.0/24，192.168.103.0/24网段，通过交易所OA隔离区访问会员信息服务器Member（192.168.19.0/24）。

上述三类应用中，2、3类应用为TCP应用，1类中的IPX应用已改造，目前也主要考虑TCP应用。

## 设计目标

- 采用Cisco网络设备替换目前的Cabletron网络设备，利用目前的楼内布线系统，建设新的大厦网络系统。

- 为大厦网络系统建立必要的网络管理措施。

- 采用负载均衡设备优化交易所OA区的互联网接口，部署必要的流量优化设备。

- 采用2台NS208配置为A-S模式，替换目前OA隔离区与生产隔离区之间的一台NS204，以提升性能，增加网络可靠性。

- 增加交易所远程接入容量，探讨实施会员通过SDH接入交易所远程交易的方法。

## 大厦网络改造方式

使用Catalyst 4506作为大厦网络的核心交换设备，配置支持千兆的以太网接入模块，提供整个大厦网络3层交换核心。采用双设备高冗余配置，以提供大厦网络的高可用性。

鉴于目前大厦布线系统的实际情况，楼层交换机可能无法直接接入核心交换机。因此，仍然采用汇聚楼层的作法，采用几台汇聚层交换机汇聚各楼层的接入交换机，并尽量采用高速链路连接到核心交换机。单一楼层内，采用传统的楼层接入的做法，使用Catalyst交换机作为楼层终端的接入，楼层通过铜缆，与汇聚交换机直接连接。同时进行STP设置，确保楼内网络不会形成网络环路。

Cabletron设备支持一个网口上配置多个VLAN的功能，例如，192.168.42.0/24，路透；192.168.45.0/24，世华；192.168.47.0/24，文华；上述三个应用虽配置于不同VLAN，但可以使用Cabletron设备的同一个端口，实现应用的互通。因此，目前的网络现状是，很多会员通过HUB，将各单元内多个不同网段的终端设备汇聚到Cabletron设备的同一个端口，实现行情收发、互联网应用等。这也是大厦的楼内布线现状所决定的，根据目前的布线系统现状，楼层内连到会员基本上只有两个网口，其中一个用于交易。

而Cisco设备不支持一个网口上配置多个VLAN，Cisco交换设备的一个端口只能配置使用一个VLAN，或者配置为TRUNK。如果仅进行单纯的网络设备替换，将导致网络应用中断。因此，对于本次改造，存在两种主要的改造方式，包括：

- 应用地址改造，网络建设为二层网络（改造模式1）。

- 采用传统三层网络构架，在会员端进行部分物理改造（改造模式2）。

总体而言，改造模式1改造简单，但网络可用性、可靠性低，可能对今后的网路正常运行产生影响。

改造模式2改造工作量大，但网络可用性、可靠性高，可保障网络较长时间的稳定运行。

从保证切换应用，维持大厦网络稳定运行，提高可靠性、可用性的角度，建议此次改造采取分步实施的方针，首先为保证大厦网络稳定运行，减少切换期间对会员应用的影响，采用改造模式1，搭建一个二层网络，将大厦网络系统切换至CISCO网络中。在稳定运行一段时间后，逐步将其改造为模式2，提高大厦网络系统可用性、可靠性，以保障网络较长时间的稳定运行。

## 内部网络优化—互联网出口优化

目前，上海期货交易所拥有两条ISP联路，这两条链路是交易所对外交流的重要介质，但由于两条链路各自独立，分别服务于内网不同网段的用户的互联网使用，具有很大的安全隐患。一旦某条链路出现故障，将中断所有此链路服务器对外提供服务以及所内用户的正常使用；如发生突发事件，服务器对外提供访问的速度较慢，对交易所的形象产生影响。

另外，存在单点故障将导致互联网出口极其脆弱，一旦出现设备故障，将导致出口网络的中断。

因此，需要采用技术成熟的四到七层交换技术，利用出网流量负载均衡算法对出口链路进行最优路由计算，在源地址到目的地址之间通过真实的路由体验选择最佳路径，保证用户最快速的内容访问，从而真正实现两条链路的负载均衡。通过流量管理算法和硬件性能，提供广泛的连接管理以及TCP和内容卸载能力，来优化服务器性能，显著提高页面加载速度。

鉴于以上原因的考虑，为了充分提高两条线路的利用率，对两条链路实现冗余备份及负载均衡功能，提高网络服务的性能和可用性，增加应用加速系统。同时，消除路径上的单点故障，我们建议将目前的两条ISP线路分别通过2个接入路由器接入，采用广域网负载均衡设备，替换目前的作为PBR使用的3750交换机。设备采用双冗余机的配置方式，使整个线路上不存在单点故障。

实施结构上，因特网链路负载均衡设备负责各个网段的数据访问和网络地址转换（NAT），使外网用户可以通过两条链路访问到内网及各内部服务器，内网用户同时可通过两条链路访问因特网，无论哪条因特网连接链路发生问题，都不需要再人工修改配置。

## 内部网络优化—远程交易广域网接入优化

为满足会员单位日益增长的远程交易容量和性能的需要，处于对接入上海期货交易所的广域网线路带宽、线路稳定性、线路冗余性能的扩容考虑，在此次改造中，将在目前上海期货交易所场外接入的两台三所联网核心路由器7507上增加两块STM-1卡，分别申请中国电信、中国网通的155M SDH线路，通过采用通道化155M SDH 接入方式，以增加新接入会员的广域网络带宽和网路稳定性。

在目前情况下，拟首先将三所联网连接大连、郑州的各两组DDN线路中的一组（备份线路）切换到SDH网络中。

根据对目前2台接入7507设备的调研，此次采购的设备板卡为每台7507增加VIP卡一块，上插STM-1 PA卡一块供SDH接入和2FE以太网口PA一块，供网管设备连接。

将电信SDH线路接入7507-R1，网通SDH接入7507-R2，新接入会员申请接入的网络构架如下：

会员端申请电信、网通2M线路各一条，分别接入交易所7507-R1/2上，通过OSPF动态路由协议，实现两条线路的互备，在电信155M SDH上可以划分63个时隙，考虑到系统负载及冗余，一根155M上适宜分配58-60个会员，因此，以目前的网络设备配置，上述解决方案可以提供60家左右的会员的2M接入。

# 工程实施与维护服务要求

## 工程实施

总体要求：

- 投标人在工程实施过程中应服从招标人的统一领导和协调，招标人有权裁决投标人的责任范围，投标人必须执行，在招标人限定的时间内解决问题。如果投标人不能按时解决问题，招标人有权退货、索赔或拒付款项。

- 投标人应与招标人共同进行大厦网络改造及内部网络优化项目有关工作。投标人需根据自己的工程实施经验结合招标人的实际需求进一步细化和完善工作任务书，作为工程实施的指导性文件。

- 投标人应组成专业的工程实施和服务队伍，成立专门项目组完成招标人大厦网络改造及内部网络优化项目的建设工作，并需安排有经验的项目管理人员和技术人员参加项目组。

- 投标人应根据招标人工作需求、进度要求、实际情况制定详细的项目实施管理规范和项目实施计划，对工程目标、工作任务、阶段性工作、项目组织机构、职责分工、项目进度、质量控制等内容进行详细的说明，以确保工程实施按时保质的完成。

- 投标人应进行网络详细设计和实施工艺的制定。

- 投标人应保证投标设备按时到货。

- 投标人应按照招标文件要求完成工程的全部实施工作。

- 投标人应负责配合招标人制定相关验收标准，并完成工程实施等验收工作。

- 项目实施过程中，如果是由投标人提供的网络设备出现问题，应全部由投标人负责解决，如果由投标人提供的软件需要升级或更换，投标人应免费为招标人服务。

- 投标人应负责实施过程中及今后运行期间相关技术文档的编写工作。

工程实施要求

- 投标人应直接参与完成招标人 大厦网络改造及内部网络优化项目的详细设计和实施工艺的制定工作。

- 投标人应在网络详细设计方案和实施工艺的基础上，根据具体情况制定实施工艺、网络切换方案、等实施工作有关文档。

- 投标人应协助招标人完成前期的实施准备工作。

- 投标人应根据实施工作的相关文档进行大厦网络改造及内部网络优化建设的有关工作，以及完成系统切换等相关工作。完成设备的安装、调试，并完成相关网络系统、应用系统的切换工作。

- 投标人应保证建成后的整个网络能够连通并具有可操作性、所有计算机系统和设备能够接通并正常运转、所有软件能够在相应平台上正常运行；应保证新建网络与现有应用系统之间的兼容性，保证原有各应用系统能顺利切换并正常运行。

- 所有投标设备在招标人所指定的地点和环境下，实现正常运行，并达到招标人所要求的功能和性能。

- 所有软件产品如网络管理系统、协议分析软件、网络设备系统软件等，在招标人指定的地点和环境下，实现正常运行，并达到招标人项目所要的功能和性能。

- 设备及软件验收要求：
投标人应与招标人依据招标文件要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随机介质等) 共同进行验收，并对设备进行加电测试，合格后签署验货报告。招标人与投标人在设备及软件到货后共同配合进行开箱检查，当出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由投标人负责解决。设备及软件测试中出现性能指标或功能上不符合标书和合同时，招标人有拒收的权利。如验收中出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，招标人保留索赔权利。

- 项目结束后，招标人和投标人共同组成验收小组，根据验收方案，进行验收，共同完成验收报告。投标人应在验收时提供相关调试所需设备及电缆。

- 技术文档要求：
投标人在项目的各阶段向招标人提交各种项目文档，项目文档的编制要符合招标人的要求。主要包括（但不限于）网络设计方案、工程实施方案、实施工艺、测试方案、设备安装手册、设备维护手册、设备运行档案、验收方案等用于设备安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件，工程实施计划、项目管理方案、人员组织机构和职责分工、工程实施阶段性报告、工程总结报告等用于项目管理、进度质量控制的管理类文档。

## 服务要求说明

- 日常维护需求

1、项目初验完成后，提供为期叁年的维护支持服务，以保证项目正常运行和满足交易所需要。

2、投标人对于所提供的软、硬件产品免费提供标准技术支持服务及两小时内紧急技术支持服务。对交易所提出的故障申告，投标人将及时派遣技术人员在10分钟内与最终用户故障所在地取得联系；如需现场服务，投标人技术人员应在2小时内赶到现场排除故障。

3、在日常维护过程中，投标人遇到与服务产品相关的无法独立解决的技术问题时，应能够自行协调其它厂商技术资源，交易所不负责相关的协调工作和所需的支持服务费用。

- 保修需求

1、对于Cisco与Juniper产品，投标人应提供硬件保修叁年，软件维护、升级叁年。其它产品应至少提供一年保修，若保修有特殊条款，投标人需另行说明。

2、保修范围：本次项目中所购买的全部软、硬件产品。

3、投标人保证提供充足的备件,并能够按交易所要求及时提供，以确保招标人各类业务的正常运行，该项服务要求免费。

4、保修期内，除不可抗力及使用不当造成外，某一部件出现三次故障，此部件将终身免费保修或我行有权要求投标人予以整机更换。

5、投标人应提供免费维护期后的服务，买方有权选择此项服务。

6、在设备保修期内, 投标人每3个月对上海期货大厦网络系统免费进行巡检一次，巡检内容包括：

    - 网络系统纵览：系统拓扑结构，网络设备硬件和软件清单，硬件故障检查，软件更新、升级建议。

    - 系统变更报告：自上一次巡检或其它工程服务完成后的网络变更，包括网络系统拓扑变更、网络设备配置变更、维修记录等。

    - 设备利用率检测：检查网络设备CPU和Memory利用率，发现网络系统运行潜在瓶颈和故障点。

    - 网络流量分析：检查各主要链路的负载，发现网络系统变化趋势和网络故障。

    - 应用性能检查：通过检查应用服务器的响应时间发现网络对应用的潜在影响（包括网络病毒和网络攻击）。

    - 综合建议：通过检查、比较、分析数据，对用户提出网络系统高可靠运行的建议。

# 关于招标工作的其他说明

1、提交的投标书必须用中文书写，包括投标书的附件或其他增补内容。

2、所有与招标人及其委托人的正式沟通文件都应为中文。

3、在项目实施过程中可以采用分包的方式，但投标方必须在标书中明示分包的内容、方式及相关公司和产品，并全部承担分包部分的质量管理和维护责任。

4、投标方在商务投标书中的报价应该是完成整个大厦网络改造及内部网络优化建设项目的固定报价。

5、招投标双方必须对招投标书的内容保密，没有对方书面授权同意，严禁向第三者泄露招投标书的内容。

6、投标方应当提交技术投标书和商务投标书。投标书的内容可能会被要求作为未来合同的附件。

招标人的指定联系人为：

况家兴先生

地址：上海市浦东浦电路500号上海期货大厦5楼，200122。

传真：86-21-68400305

电话：86-21-68400385

Email：kuang.jx@shfe.com.cn。

附件1、投标函格式

致：上海期货交易所：

我公司收到《上海期货交易所招标项目需求书：上海期货大厦网络改造及内部网络优化》，经研究决定参加投标：

- 我公司愿遵守《上海期货交易所招标项目需求书：上海期货大厦网络改造及内部网络优化》中的有关条款和规定，以投标价格人民币      元（大写：        ）的总金额，承担该项目的供货及相关服务。具体内容详见投标书。

- 我公司同意提供贵单位要求的有关本次招标的其他资料。

- 所有有关本次招标的函件或传真均发至投标函附件所列地址。

投 标 人：   （盖章）

地    址：

授权代表：

日期：   	年	   月     日

附件2、设备清单

| 上海期货大厦网络改造及内部网络优化项目设备清单 |
| --- |
| 2006-6-16 |
| 设备价格 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品号 | 描述 | 单价 | 数量 | 价格 |
| 楼内会员网络核心交换机 |
| 1 | WS-C4506 | Catalyst 4500 Chassis (6-Slot),fan, no p/s |  | 1 |  |
| 2 | PWR-C45-1300ACV | Catalyst 4500 1300W AC Power Supply (Data and PoE) |  | 1 |  |
| 3 | PWR-C45-1300ACV/2 | Catalyst 4500 1300W AC Power Supply (Data and PoE) |  | 1 |  |
| 4 | CAB-7513ACA | AC POWER CORD (AUSTRALIA) |  | 2 |  |
| 5 | WS-X4515 | Catalyst 4500 Supervisor IV (2 GE),Console(RJ-45) |  | 1 |  |
| 6 | S4KL3K9-12220EWA | Cisco IOS BASIC L3 Cat4500 SUP2+/4/5,3DES(RIP,St.Rts,IPX,AT) |  | 1 |  |
| 7 | MEM-C4K-FLD128M | Cat 4500 IOS-based Supervisor, Compact Flash, 128MB Option |  | 1 |  |
| 8 | WS-X4506-GB-T | Catalyst 4500 6-Port 10/100/1000 PoE or SFP (Optional) |  | 1 |  |
| 9 | WS-X4418-GB | Catalyst 4500 GE Module, Server Switching 18-Ports (GBIC) |  | 1 |  |
| 10 | GLC-SX-MM | GE SFP, LC connector SX transceiver |  | 10 |  |
| 11 | WS-G5484 | 1000BASE-SX Short Wavelength GBIC (Multimode only) |  | 18 |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | set | 2 |  |
| 楼内会员楼层接入交换机 |
| 1 | WS-C2950G-48-EI | Catalyst 2950, 48 10/100 with 2 GBIC slots, Enhanced Image |  | 1 |  |
| 2 | WS-G5484 | 1000BASE-SX Short Wavelength GBIC (Multimode only) |  | 2 |  |
| 3 | CAB-ACA | Plug,Power Cord,Australian,10A |  | 1 |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | set | 30 |  |
| 备份交换机 |
| 1 | WS-C3750-48TS-S | Catalyst 3750 48 10/100 + 4 SFP Standard Multilayer |  | 1 |  |
| 2 | CAB-STACK-50CM | Cisco StackWise 50CM Stacking Cable |  | 1 |  |
| 3 | CAB-ACA | Plug,Power Cord,Australian,10A |  | 1 |  |
| 4 | GLC-SX-MM | GE SFP, LC connector SX transceiver |  | 4 |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | set | 10 |  |
| 互联网接入设备模块 |
| 1 | CISCO3825-HSEC/K9 | 3825 Security Bundle, AIM-VPN/EPII-PLUS,Adv. IP Serv,64F/256D |  | 1 |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | set | 1 |  |
| 广域网接入设备模块 |
| 1 | VIP6-80= | Service Accelerator Versatile Interface Processor 6-80 |  | 1 |  |
| 2 | MEM-VIP6-256M-SD | 256M SDRAM Option for VIP6 |  | 1 |  |
| 3 | PA-2FE-TX= | 2-port Fast Ethernet 100Base TX Port Adapter |  | 1 |  |
| 4 | PA-MC-STM-1SMI= | 1 port multichannel STM-1 single mode port adapter |  | 1 |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | set | 2 |  |
| 生产网互联网出口负载均衡设备 |
| 1 | F5-BIG-LC-1500 | BIG-IP Switch: Link Controller 1500 V9.x |  | 1 |  |
| 2 | F5-UPG-BIG-GNIC | Fiber Gigabit Ethernet Network Interface Card (Field Upgrade) |  | 2 |  |
| 3 | F5-SVC-BIG-STD-3(Annual Standard Service Agreement - Category 3) |  | 3 |  |
|  |  |  | set | 2 |  |
| OA网与生产网隔离区互联NetScreen防火墙 |
| 1 | NS-208-001 | NetScreen-208， AC Power， US Powercord |  | 2 |  |
| Shared Support保修价格(3年) |  |  |  |
| 序号 | 产品号 | 单价 | 数量 | 价格 |
| 1 | CON-CSSPD-WS-C4507 |  | 2 |  |
| 2 | CON-CSSPD-375048T |  | 10 |  |
| 3 | CON-CSSPD-C2950G48 |  | 30 |  |
| 4 | CON-CSSPD-MCSTM1SM |  |  |  |