附件1：

《上海期货交易所燃料油标准合约》修订案

| 交易品种 | 燃料油 |
| --- | --- |
| 交易单位 | 50吨/手 |
| 报价单位 | 元（人民币）/吨 |
| 最小变动价位 | 1元/吨 |
| 每日价格最大波动限制 | 上一交易日结算价±5% |
| 合约交割月份 | 1 -12月（春节月份除外） |
| 交易时间 | 上午9:00 - 11:30 下午1:30 - 3:00 |
| 最后交易日 | 合约交割月份前一月份的最后一个交易日 |
| 交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
| 交割品级 | 180CST燃料油（具体质量规定见附件）或质量优于该标准的其他燃料油。 |
| 交割地点 | 交易所指定交割地点 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的8% |
| 交易手续费 | 不高于成交金额的万分之二（含风险准备金） |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | FU |
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |

上海期货交易所燃料油标准合约附件

一、交割单位

燃料油标准合约的交割单位为10手（100吨）50吨，交割数量必须是交割单位的整倍数。

二、质量规定

180CST燃料油或质量优于该标准的其他燃料油是指由石油制取的烃类混合物，不应当含有无机酸和废润滑油，不应当含有危及船舶安全或者对机器操作性能有不利影响的，有害人体的，污染空气的任何添加剂或化学废物，但不排除出于提高燃油某些效用的目的加入少量的添加剂。

上海期货交易所燃料油质量标准

| 项 目 | 限 度 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度（15℃，kg/l） | 不高于0.9850.991 | ASTM D1298 |
| 运动粘度（50℃，CSTmm2/s） | 不高于180 | ASTM D445 |
| 灰分（m/m，%） | 不高于0.10 | ASTM D482 |
| 残碳（m/m，%） | 不高于14 15 | ASTM D189/D4530 |
| 倾点（℃） | 不高于24 30 | ASTM D97 |
| 水分（V/V，%） | 不高于0.5 | ASTM D95 |
| 闪点（℃） | 不低于66 60 | ASTM D93 |
| 含硫（m/m，%） | 不高于3.5 | ASTM D4294/D1552 |
| 总机械杂质含量 总沉淀物（m/m，%） | 不高于0.10 | ASTM D4870 （加速老化） |
| 钒含量（PPM mg/kg） | 不高于150 | ICP IP 501 |
| 净热值（cal/g） | 不低于9400 | ASTM D240 |
| 铝+硅（mg/kg） | 不高于80 | IP 501 |
| 钠（mg/kg） | 不高于50 | IP 501 |
| 废润滑油 钙+锌（mg/kg） 或 钙+磷（mg/kg） | 不高于30+15 或 不高于30+15 | IP501 |
| 总酸值（mgKOH/g） | 不高于2.5 | ASTM D664 |

三、指定交割油库

由交易所指定并另行公告。

注：双删除线部分为已作删除的内容，灰色底纹且加粗部分为已作修订的内容。